# 采购需求及技术要求

| 序号 | 品名 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 警采通 | 参数附后 | 套 | 3 |
| 2 | 同步录音录像刻录设备 | 产品类型：光盘打印刻录一体机 刻录机数量不少于2个 盘仓容量 盘仓1/2/3：不少于50张；盘仓4：不少于5张 生产速度 CD：不少于30张/小时，DVD：不少于17张/小时，BD：不少于8.5张/小时 仅打印(CD/DVD)：不少于65张/小时(速度模式)，不少于45张/小时(质量模式) 1、测试数据容量：600MB(CD)，3.8GB(DVD) 2、纯打印时间，不包括完成50张以后添加光盘的时间 打印方式 喷墨 喷头配置 喷嘴数量黑色180个喷嘴，彩色180个喷嘴x5 打印区域：外径标准设置116mm外径可调节范围不低于70-119.4mm 内径标准设置45mm内径可调节范围不低于18-50mm 担保打印范围不低于45-116mm 最高分辨率 质量模式：不低于1440x1440dpi； 速度模式：不低于1440x720dpi 色彩：染料墨水（青、洋红、黄、淡青、淡洋红、黑色） 刻录格式 音频文件：WAVE、MP3、WMA 视频文件：MPEG1 刻录速度 CD最大40x；DVD-R，DVD+R，最大12x；BD最大8X 刻录复制 拷盘复制：数据CD、音频CD、DVD/BD(只支持单层) 镜像复制：ISO 异形光盘：不支持 介质规格 CD-R、DVD-/+R、DVD-/+R DL、BD-R/RE 光盘盘面编辑： 模板：自带不少于58个 背景：纯色、渐变、图像 可编辑内容：文本、图形、图像、自动缩略图、自动文件夹列表 图像导出：BMP、JPEG、TIFF、PNG 其它参数： 数据接口 USB 3.0 操作系统 Windows 7 (32bit) /Vista(32bit) SP1或更高版本/XP SP2 或更高版本/2000 SP4 或更高版本 系统要求 CPU：Pentium 4，1.4 GHz或更高 内存：512MB（Windows 2000/XP或1G(Windows Vista/7） 硬盘：10GB（Windows 2000/XP）或26GB（Windows Vista/7） 电源电压 AC 100-240V，50-60Hz 电源功率 运行：40W，待机：28W 输出支持：数据CD、音频CD、音频和数据CD、视频CD、数据DVD、视频DVD、数据BD 数据检验：可选（音频CD不支持） | 台 | 5 |
| 3 | 一体化扫描仪 | 产品类型：平板式+馈纸式 最大幅面：A3 扫描元件：CCD 光学分辨率不低于600×600dpi 扫描范围不小于302×2540mm 扫描介质：文件，图片，名片，卡片，证件 扫描速度: 纵向：不低于75ppm/150ipm（200dpi），62ppm/124ipm（300dpi） 横向：不低于95ppm/190ipm（200dpi），82ppm/164ipm（300dpi） 接口类型 USB2.0 扫描模式：彩色、灰阶、黑白 色彩位数：24位 自动进纸器：不少于200页 纸张：297×432mm，ADF：48×70mm-297×432mm 输出格式 G3，G4（黑白方式），JPEG（灰度/彩色） 双面扫描：自动 电源类型 AC 220-240V，50/60Hz 环境参数 工作温度：15-30℃，工作湿度：20-80%RH 存储温度：0-40℃，存储湿度：10-80%RH 检测：超声波双页进纸检测 黑白半色调：抖动模式，误差扩散模式 | 台 | 1 |

警采通参数：

| 序号 | 货物名称 | 规格及技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 人员信息一体化采集工作站 | 1、控制台外部尺寸：长度≥1750mm；宽度≥1144mm；高度≥920mm（高度为桌面高度），能够分体搬运安装，满足不同安装环境要求。除身高足长体重设备单独摆设以外，其他设备均内置于一体化采集工作台内； 2、台面采用木质面板和钢板结合，冷轧钢板厚≥1 mm，主体结构钢板厚度≥1.5mm,表面防刻划、防酸、耐磨、耐用、易清洁。 3、人像采集相机杆采用铝合金材质，可通过被采集身高自动控制照相设备升降，升降行程500mm。可调节上、下、左、右方向； 4、液晶显示器倾斜30度平卧放置，即不能阻挡民警观察全场的视线，又不能影响操作显示，同时在按指纹时看清楚屏幕； 5、电子防潮设备:除湿容积15L;全年除湿稳定，不受环境温差影响，停电可持续吸湿；无异味、无潮污染，免更换，且吸湿的同时也能净化柜内空气； 6、键盘使用桌面下方活动托盘；采集柜桌面集成随身物品采集区域；该区域包含刻度尺，刻度尺范围≥L300mm*W300mm,最小刻度为1mm； 7、内部安装220V电源防雷器，雷电通流能力10KA，响应速度不低于20ns；稳压防浪涌电源插座内置过热断路装置、失效检测指示。 8、所预留的内部位置能够安装通用PC机（或工控机）、打印机、显示器、指掌纹采集仪、手机信息采集仪、二代证阅读器、DNA 采集专用耗材抽屉( 柜)、电子防潮设备等设备的空间；显示器、指掌纹采集仪、二代证阅读器、手机信息采集仪采用嵌入式安装。 9、控制台台面及柜体各处边缘全部做圆弧处理。 10、人像补光灯。 11、工作环境：温度-15 ºC-40 ºC 湿度≤90%； 12、存储环境：温度-5 ºC-50 ºC湿度≤75%； |
| 2 | 台式机 | 产品类型：商用台式机;惠普 处理器 CPU 系列：英特尔 酷睿i5 4代系列 CPU 型号：Intel 酷睿i5 2400 存储设备 内存容量：4GB 硬盘容量：1TB 显示器类型：液晶22英寸 |
| 3 | 二代证阅读器 | 工作频率：13.56MH±7kHz 天线能量输出：天线表面电磁场强度（Hmax）≤7.5A/mrms；天线表面法线方向最大读卡距离处电磁场强度（Hmin）≥1.5A/mrms； 通讯接口：USB2.0； |
| 4 | 高拍仪 | 1、扫描元件：CMOS 2、像素：500万 3、最大分辨率：2592x1944dpi 4、扫描范围：A4，A5，A6，A8 5、扫描速度≤1秒 6、日扫描量：≥3000页 7、接口类型USB2.0 8、扫描模式：彩色、灰阶、黑白 9、色彩位数输入：48位，输出：24位 10、输出格式PDF，BMP，JPEG，TIFF，多页PDF |
| 5 | 软件 | 人员信息采集软件： 1.人员基本信息采集汇总； 2.支持与盐城市公安局指掌纹中心系统无缝对接； 3.支持数据存储、上报、比对传输、结果展示； 4.指掌纹采集软件、人像采集软件整合； |
| 6 | 指掌纹采集仪 | 1.掌纹采集窗口≥130 mm x 130 mm； 2.指纹有效采集面积≥32.5mm×32.5 mm； 3.面积允许误差为±0.4 mm； 4.图像分辨率500dpi，允许误差为±1%； 5.图像灰度级为每个像素点灰度量化为256级； 6.光学畸变≤1%； 7.活体指掌纹采集仪采集窗口不覆膜； 8.指纹采集和掌纹采集为一体化设备； 9.指掌纹采集仪支持平面指纹的四连指采集； 10.采集高清晰暗背景光学成像系统； 11.采用独立的指纹、掌纹采集仪模组； 12.采用大面阵掌纹采集技术，生成无拼接掌纹图像； 13.与上级指掌纹中心系统无缝关联； 14.支持指纹采集、图像拼接；支持掌纹采集、图像拼接； 15.支持指掌纹远程入库；支持指纹前科库查重结果反馈，自动鉴定。 |
| 7 | 人脸数字化采集系统 | 人脸采集软件： 1.检测图像中是否有人脸，若有人脸，则定位眼睛位置，判断人脸双眼间距是否过小； 2.判断人脸图像的模糊程度、曝光程度、对比度等是否符合要求； 3.判断人脸图像是否存在阴阳脸、姿态是否是正面； 4.判断检测到的人脸图像眼睛是否闭合，对眼睛闭合的人脸图像给出提示； 5.判断检测到的人脸图像是否佩戴眼镜、眼镜是否有反光； 6.根据指定的人脸标准化模板对检测到的人脸图像标准化，输出标准大小的人脸图像； 7.根据人脸单项质量分值，计算出人脸综合质量评分。 8.人脸数据存储、上传、比对、结果自动反馈发布 |
|  |  | 相机: 1、传感器类型：CMOS； 2、显示屏尺寸3英寸，显示屏像素46万像素液晶屏； 3、闪光灯类型：内置； 4、传感器尺寸APS画幅（22.3*14.9mm），有效像素1800万，最高分辨率5184×3456， 5、高清摄像：全高清（1080）；6、镜头类型：伸缩式，等效35mm焦距27-83mm； 7、对焦点数：9点（中央为对应F5.6的十字型自动对焦）； 8、存储卡类型SD/SDHC/SDXC卡； 9、文件格式图片：JPEG，RAW，RAW+JPEG，视频：MOV； 10、HDMI接口支持，其它接口USB2.0； |
| 8 | 银行卡采集器 | 三合一银行卡采集器 |
| 9 | DNA条码扫描仪 | DNA条码扫描仪 |
| 10 | 自动身高体重测量仪 | 无线通讯方式数据传输，自动测量，无线传输，语音播报 |